# 六、注意事项

- 使用前请详细阅读用本手册

- 请将设备安装在通风、干燥处

- 当机器出现故障时，非专业技术人员请勿擅自修理设备，并及时与本公司联系

6

# JS-F多路视频光电隔离器

使

用

说

明

书

2005年6月

目录

一   概述

二   多路视频光电隔离器型号及规格

三   设备连接图

四   技术性能指标

五   安装尺寸

六   注意事项

# 五、安装尺寸（mm）

5

# 四、技术性能指标

| 技术参数 | 技术指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频输入幅值 | 1Vp-p（75Ω） |  |
| 视频输出幅值 | 1Vp-p（75Ω） |  |
| 视频信噪比 | ≥70dB |  |
| 频率响应带宽 | ≥12MHz |  |
| 视频输入之间隔离度 | ≥10，000V |  |
| 视频输入与输出之间隔离度 | 5000V |  |
| 隔离路数 | 4、8、12、16 |  |
| 供电电压 | AC220V |  |
| 整机功耗 | 20W |  |
| 工作温度 | -10℃ － +60℃ |  |
| 环境湿度 | ＜90％ |  |
| 外形尺寸（W×D×H） | 480x300x88（mm） |  |

4

# 一、概述

JS-F多路视频光电隔离器采用进口高速线性视频隔离集成电路。产品质量稳定可靠，稳定性高。其特点是：不仅能有效地把各前端摄像机图像之间信号相互隔离，而且还能将前端摄像机的图像信号和后端控制设备进行有效的隔离，极大地提高了系统的安全性，使整个系统的前端设备在某点上遭到雷击时，有效地把雷电进行隔离，使整个系统避免毁灭性的打击。由于采用相互隔离技术，还能消除由于工程施工中不可避免的多点接地而引起的各种干扰信号，如图像扭曲、动条纹等干扰信号。JS-F多路光电隔离器因此被广泛应用于工程中需要安全性高、抗干扰性强和对视频要求极高的场合。其主要功能有：

1、采用宽频带光耦合器件隔离视频信号

2、消除因地电位差引起的滚动干扰

3、消除因电源相位引起的高频网纹干扰

4、有效地抑制雷电冲击，保护系统设备

1

JS-F多路视频光电隔离器最大特点是具有普通视频分配器功能。其主板上采用进口高速线性视频集成电路和专业视频驱动芯片，具有视频还原性好，视频信噪比高，频率响应宽等特点。从其功能来看，也可将其称为多功能、多用途的高档视频分配器，其分配输出模式有一路输入，二路和三路输出。因此，JS-F多路视频光电隔离器能满足各种监控系统的需求。

上海聚视电子技术有限公司

联系人：王建共   手机号：13386107739

2

2

# 二、多路视频光电隔离器型号及规格

| JS-F××××G 多路视频光电隔离器 |
| --- |
| 型号 技术规格 | JS-F0408G | JS-F0816G | JS-F1224G | JS-F1632G | JS-F0412G | JS-F0824G | JS-F1236G | JS-F1648G |
| 输入电压 | AC220V/50Hz |
| 视频输入 | 1.0Vp-p/75Ω |
|  | 4路 | 8路 | 12路 | 16路 | 4路 | 8路 | 12路 | 16路 |
| 视频输出 | 1.0Vp-p/75Ω |
|  | 8路 | 16路 | 24路 | 32路 | 12路 | 24路 | 36路 | 48路 |
| 说明 | 二分配输出 | 三分配输出 |
| 外形尺寸 | 480x300x88（mm） |

# 三、设备连接图

3